Рис.2

Открутить 4 штатных болта М6 крепления переднего пластика, поз.1, рис.1. Наживить болт 4 в отверстие подрамника с помощью планки 10 (поз.4), рис.1. Наживить болты 6 в отверстия балки КПП с помощью планок 10 (поз.5), рис.1. Установить панель 2 пазами под болты 4, 6 (поз.4, 5), рис.1. Установить болты 5 в отверстия подрамника с помощью планок 10, поз.2, рис.1. Установить панель 1 пазами под установленные болты 5, спереди к раме радиатора штатным крепежом либо болтами 3 и в местах поз.3 болтами 3, рис.1, 2. Затянуть все точки крепления.

Защита 1.0913.00

Применяемость:  Huyndai H1 2.5CRDi,  M, 2018–

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель | 1.0913.00.6.003.1072СБ | 1 |  |
| 2 | Панель | 1.0913.00.6.003.1073СБ | 1 |  |
| 3 | Болт | М6х25 | 6 |  |
| 4 | Болт | М10х65 | 1 |  |
| 5 | Болт | М10х80 | 2 |  |
| 6 | Болт | М10х90 | 2 |  |
| 7 | Шайба | А6 | 4 |  |
| 8 | Шайба | А8 | 6 |  |
| 9 | Шайба | А10 | 5 |  |
| 10 | Планка | СТП.6.006.018СБ | 5 |  |
| 11 | Амортизатор 30 | - | 5 |  |
| Схема сборки защиты картера и КПП. |

Масса = 17.6 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Vin: KMHWH81KAKU009226

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

Установка защиты

Рис.1

# Text boxes

1.0913.00

HYUNDAI H1

2018 –

Задний привод

3

7

8

4

9

10

5

9

10

3

7

8

6

9

10

11

2

6

9

10

1

1

1

1

1

1

2

5

5

3

4

3

2