рис.2

рис.3

Защита 1.0917.00

Применяемость:  BMW 1, 118i, A, 2015- 2017

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | К-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель | 1.0917.00.6.003.1091СБ | 1 |  |
| 2 | Кронштейн | 1.0917.00.6.005.384СБ | 2 |  |
| 3 | Кронштейн | 1.0917.00.6.005.385СБ | 1 |  |
| 4 | Болт | М6х25 | 2 |  |
| 5 | Болт | М8х25 | 12 |  |
| 6 | Шайба | А6 | 2 |  |
| 7 | Шайба | А8 | 14 |  |
| 8 | Шайба | A10 | 12 |  |
| 9 | Гровер | М8 | 12 |  |
| 10 | Планка | СТП.6.006.035СБ | 2 |  |
| 11 | Планка | СТП.6.006.037СБ | 2 |  |
| 12 | Гайка клетевая | М6 | 2 | U-образная |
| 13 | Гайка клепальная | М8 | 5 |  |
| 14 | Амортизатор 30 | - | 7 |  |
| Схема сборки защиты радиатора, картера и КПП. |

Масса = 12 кг.

ВНИМАНИЕ!!!  После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

Рис.1

Снять штатный пыльник. Просверлить отверстия Ø11 и установить клепальные гайки 13 в отверстия поз.1 и установить кронштейны 3 болтами 5, рис.1. Установить кронштейны 2 в места поз.3 с помощью планок 10 и болтов 5, либо гаек 13 и болтами 5, рис.1. Установить планки 11 в отверстия подрамника, поз.2, рис.1. Установить штатный пыльник и просверлить в нем отверстия Ø30 под установленными креплениями, рис.2. Установить панель 1 в места 1, 2, 3 болтами 5 с шайбами 7, рис.3. Затянуть все точки крепления. Защита закрывает двигатель, радиатор. 25.01.2019

# Text boxes

1.0917.00

BMW 1 F20/F21, 118i  (II-поколение).

2015- 2017

Задний привод.

Фейслифтинг.

4

6

7

12

5

7

9

5

7

9

5

7

8

10

13

5

7

8

9

11

5

7

9

13

3

2

1

1

2

2

3

3

1

1

1