Рис.2

Защита 1.0931.00

Применяемость:  Ford Focus Wagon IV 1.5TDI , A, 2018-

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель | 1.0909.00.6.003.1074СБ | 1 |  |
| 2 | Балка | 1.0909.00.8.004.451 | 1 |  |
| 3 | Болт | М8х25 | 6 |  |
| 4 | Болт | М8х35 | 2 |  |
| 5 | Шайба | А8 | 8 |  |
| 6 | Шайба | А10 | 8 |  |
| 7 | Планка | СТП.8.006.022 с поводком | 2 |  |
| 8 | Клепальная гайка | М8 | 2 | С буртиком |
| 9 | Гровер | М8 | 8 |  |
| 10 | Амортизатор 30 |  | 5 |  |

Масса = 14.2 кг.

Площадь поверхности = 1.6 кв. м.

Установка защиты

Рис.1

Снять штатный пыльник. Установить планки 7 над отверстиями подрамника и наживить болты 3, поз.2, рис.1, либо рассверлить отверстия до Ø11 и установить гайки 8 специальным приспособлением. Рассверлить отверстия поз.1 до Ø11 и установить гайки 8 специальным приспособлением. Установить балку 2 болтами 4 к гайкам 8, поз.1, рис.1. Установить панель 1 пазами под болты 3, поз. 2 и к балке 2 болтами 3, рис. 2. Затянуть все точки крепления.

В защите имеется отверстие под слив масла.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

# Text boxes

1.0931.00

Ford Focus Wagon IV 2018-

(универсал)

4

5

6

8

9

1

3

5

6

9

2

10

1

3

5

6

7

9

1

1

2

2