Рис. 2 Рис.3

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0923.00

Применяемость: Honda CRV 5 (USA), 1.5i turbo, вариатор, 193 л.с., 2016 –

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель | 1.0923.00.6.003.1084СБ | 1 |  |
| 2 | Кронштейн | 1.0923.00.6.005.386СБ | 1 |  |
| 3 | Болт | М6х25 | 1 |  |
| 4 | Болт | М8х25 | 3 |  |
| 5 | Болт | М10х55 | 2 |  |
| 6 | Шайба | А6 | 1 |  |
| 7 | Шайба | А8 | 4 |  |
| 8 | Шайба | А10 | 2 |  |
| 9 | Гровер | А8 | 3 |  |
| 10 | Гровер | А10 | 2 |  |
| 11 | Планка | СТП.6.006.018СБ | 2 |  |
| 12 | Амортизатор | Ø30 | 4 |  |
| 13 | Упор | СТП.8.010.001 | 2 |  |
| 14 | Упор | СТП.8.010.002 | 1 |  |
| Масса = 12.5 кг. Установка защиты: |
| Рис.1 |

- Демонтировать штатный кронштейн и установить вместо него кронштейн 2 (поз.1), рис.1.

- Установить планки 11 над штатными отверстиями подрамника (поз. 2) и наживить болты 5 с шайбами 8, гроверами 10 и упорами 13, рис.1.

- Установить панель 1 под установленные болты 5 и к кронштейну 2 болтами 4, дополнительно прикрутить с помощью болта 3 с шайбой 6, 7 через упор 14 рис.1, поз.3.

- Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

02.04.2019

# Text boxes

1.0923.00

Honda CRV 5, 2016 –

USA

3

6

9

14

2

5

8

10

11

13

4

7

9

12

1

1

3

2

2

1