Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.1131

Применяемость: Ford Kuga II, 1.6-2.0D; 1.6i, M-A, 2012-2019, Ford Escape II все кроме 2.0 ecoboost

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначене | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддон | 1.1131.00.6.003.1406СБ | 1 |  |
| 2 | Балка | 1.1131.00.6.004.487СБ | 1 |  |
| 3 | Болт | М6х25 | 2 |  |
| 4 | Болт | М8х25 | 4 |  |
| 5 | Шайба | А6 | 11 |  |
| 6 | Шайба | А8 | 2 |  |
| 7 | Планка | СТП.6.006.038СБ | 2 |  |
| 8 | Гровер | М8 | 5 |  |
| 9 | Гайка клетевая | М6 | 2 |  |
| 10 | Амортизатор 30 |  | 5 |  |
| Схема сборки. |

Маса = 13.4 кг.

Установка защиты

рис.1

Установить планки 7 над отверстиями в подрамнике, поз.2 и установить болты 4, рис.1. Установить балку 2 штатными болтами поз. 1, рис.1. Установить панель 1 пазами под болты 4 и закрепить к балке 2 болтами 4, рис. 2. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.                          04.11.2021

# Text boxes

1.1131

Ford Kuga II

Ford Escape II

все кроме 2.0 ecoboost

2012-2019

1

2

3

5

9

4

6

7

8

1

4

6

8

1

2

2

1