Рис.2. ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 3.1003

Применяемость: Mercedes-Benz Citan W415, 1.5CDI, M, 2012-

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель | 3.1003.00.6.003.1189СБ | 1 |  |
| 2 | Болт | М6х25 | 4 |  |
| 3 | Болт | М6х35 | 2 |  |
| 4 | Болт | М8х25 | 2 |  |
| 5 | Болт | М8х45 | 2 |  |
| 6 | Шайба | А6 | 6 |  |
| 7 | Шайба | А8 | 10 |  |
| 8 | Гровер | М8 | 4 |  |
| 9 | Планка | СТП.6.006.038СБ | 4 |  |
| 10 | Упор | СТП.8.010.001 | 2 | Упор ф26х5 |
| 11 | Упор | СТП.8.010.002 | 2 | Упор ф26х10 |
| 12 | Амортизатор 30 |  | 2 |  |
| Схема сборки. |

Масса = 5.8 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты

рис.1

- Демонтировать штатную пластиковую защиту.

- Установить болты 5 в отверстия рамы радиатора (поз.1) с помощью планок 9 и упоров 10 с шайбами 7, рис. 1.

- Установить болты 4 в отверстия подрамника (поз.4) с помощью планок  9 с шайбами 7, рис. 1.

- Установить панель пазами под установленные болты 4, 5 и дополнительно закрепить болтами 2, 3 в местах (поз. 2, 3), рис.1.

- Затянуть все точки крепления.

# Text boxes

3.1003

Mercedes-Benz Citan W415

1.5CDI, M

2012-

5

7

8

9

10

1

4

7

8

9

2

6

7

2

6

7

11

3

6

7

11

1

2

2

4

4

3

3

1

1